COMUNE DI ZOVENCEDO

provincia di Vicenza

via Roma n. 6 – 36020 Zovencedo (VI)

codice fiscale 8000650241 – partita iva 00529780249

telefono 0444 893065

zovencedo.vi@cert.ip-veneto.net

ufficio tecnico	ediliziapubblica@comune.zovencedo.vi.it

SERVIZIO PER SFALCIO DEI CIGLI LUNGO LE STRADE COMUNALI E AREE VERDI

ANNI 2020 - 2022

CAPITOLATO PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Sommario

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Art. 2 Descrizione del servizio

Art. 3 Attrezzature

Art. 4 Tempi d’intervento

Art. 5 Controllo attività

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio delle banchine lungo le strade comunali nonché il taglio di alcune aree verdi di proprietà comunale, da effettuarsi nel territorio comunale di ZOVENCEDO, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sfalcio delle banchine stradali dovrà essere svolto secondo le seguenti prescrizioni:

- Taglio e triturazione dell’erba senza raccolta, per la larghezza di m 2,5 circa (due passate una in ciglio e una in scarpata), tramite l’utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e conformi alla normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente Codice della Strada.

- Nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici e lungo i guard rail e la segnaletica verticale, il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore;

- Nell’esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine di non danneggiare: alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica illuminazione o altri manufatti particolari; in caso di danneggiamento dovrà essere avvisato prontamente l’Ufficio Tecnico e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e secondo le modalità concordate con l’ufficio;

- Eventuali rifiuti, rinvenuti durante i lavori, dovranno essere segnalati all’Ufficio Tecnico che provvederà all’asporto;

- Nelle richieste di intervento impartite dall’Ufficio competente non sono previsti quantitativi minimi di lavori.

Il servizio di taglio dei tappeti erbosi delle aree individuate nella planimetria, dovrà essere eseguito mediante sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti nelle aree oggetto di intervento. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante eventualmente presenti in loco.

Art. 3 – ATTREZZATURE

La Ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi autonomamente con propri operatori e con l’ausilio di macchine operatrici (trincia a braccio snodato montato su trattore o similare) idonee all’esecuzione del servizio ed allestite secondo le necessità di impiego. Detti mezzi meccanici dovranno essere stati collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la circolazione su strade, avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato ad essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero, oltre ad avere tutte le autorizzazioni ed omologazioni legali per circolare sulle strade anche con i mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per i servizio, dovranno comunque essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d’arte, essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che rispondere alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 4 – TEMPI DI INTERVENTO

Gli sfalci dovranno eseguiti secondo il calendario di seguito riportato, salvo diversa comunicazione impartita dall’Ufficio Tecnico e terminati entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data d’inizio, dando comunicazione di inizio e fine servizio, secondo le modalità concordate con il medesimo ufficio.

Sono fatte salve le disposizioni assegnate per interventi straordinari o per far fronte a particolari situazioni ambientali. In tal caso gli interventi dovranno essere compiuti nei tempi richiesti e concordati con l’Ufficio Tecnico e comunque iniziati entro il giorno successivo all’ordine.

Gli sfalci dovranno indicativamente essere eseguiti:

- 1° intervento: mese di maggio

- 2° intervento: settembre

Art. 5 – CONTROLLO ATTIVITÀ

Le chiamate per gli interventi di manutenzione urgenti saranno effettuate sempre dall’Ufficio Tecnico.

È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice del servizio di comunicare la fine di ogni intervento per dare modo all’ufficio di verificare prontamente la qualità del servizio effettuato.